## Slide 1: EMod: Modellierung und Simulation Plattform für Energieflüsse auf WZM
S. Züst
L. Weiss

## Slide 2: Agenda
Motivation
Zielsetzung und Umsetzung
Benutzeroberfläche
Anwendungsbeispiel
  EMod
  DuctDesigner

## Slide 3: Motivation: Energieeffizienz und thermisch induzierte Verlagerungen
Werkzeugmaschinen (WZM) sind komplexe mechatronische Systeme
Baugruppe aus mehreren interagierenden Subsystemen
WZM sind sensitiv auf Wärmeeintrag
Wie kann die Entwicklung von WZM hinsichtlich thermischer Effekte (EE, Kühlung, Kompensation) unterstützt werden?
Antwort: Modellierung und Simulation

## Slide 4: Zielsetzung: Quantifizierung der Energieflüsse während der Entwicklung
Ziel: Quantifizierung der Energieflüsse in der frühen Entwicklungsphase
Energieflüsse:
  Elektrisch
  Pneumatisch
  Hydraulisch
  Thermisch
Annahme: Eine WZM besteht aus einer finiten Menge an Subsystemen
  Konfigurierbare Makromodelle dieser Subsysteme
  Parameter aus Datenblättern
  Interaktion der verschiedenen Subsysteme mittels Modularer Modelle

## Slide 5: Umsetzung: Java Framewok mit SWT und Piccolo für GUI
Programmiert in Java (Historisch bedingt)
Model-View-Control
Graphische Modellerstellung mittels Piccolo2D (analog zu Simulink)
Verwaltung von Komponenten in einer Modellbibliothek

## Slide 6: Benutzeroberfläche: Arbeitsablauf
Modellierung
Szenario
Auswertung
Simulation
Makromodelle
Parametri-sierung
Fluidkreisläufe
DuctDesigner

## Slide 7: Benutzeroberfläche: Modell- und Materialbibliothek

## Slide 8: Benutzeroberfläche: DuctDesinger - Parametrisieren von Kühlkanälen
Herausforderung: Wärmeübergang und Druckverlustbeiwert für Kühlkanäle
Ansatz:
  Unterteilung des Kanals in Ersatzgeometrien
  Quantifizierung der gesuchten Grössen je Geometrie
  Aggregieren der quantifizierten Grössen

## Slide 9: Benutzeroberfläche: Modellierung und Komponentenkonfiguration
Mittels drag'n'drop werden neue Maschinenkomponenten aus der Bibliothek hinzugefügt
Der kausale Zusammenhang wird über Kanten dargestellt
Identifikation der einzelnen Modellkomponenten über Namen
Parametrisierung der Komponenten kann bei Bedarf angepasst werden.

## Slide 10: Benutzeroberfläche: Simulationsszenario und Anfangsbedingungen
Anfangsbedingungen: Automatische Auflistung aller notwendigen Randbedingungen, Quantifizierung durch den Benutzer
Definition eines Simulationsszenarios (Abfolge und Dauer von Maschinenzuständen)
Hinterlegung eines Prozesses (Vorschübe, Schnittkräfte, Drehzahlen, ...)

## Slide 11: Benutzeroberfläche: Analyse
Energie
Temperatur

## Slide 12: Anwendungsbeispiel 1: Rollomatic
[Live demonstration]

## Slide 13: Anwendungsbeispiel 2: Kühlkanal einer Bearbeitungsspindel (I)
Setup
CFD Lösung
Wärmequellen:
237 W
507 W
536 W
Kühlmittel:
Glykol-Wasser
5.4 l/min
23 °C am Einlass
42 °C
36 °C
38 °C

## Slide 14: Anwendungsbeispiel 2: Kühlkanal einer Bearbeitungsspindel (II)
 | CFX | DD
Lager hinten | 42 °C | 42 °C
Stator | 36 °C | 34 °C
Lager vorne | 38 °C | 37 °C
Stahl:
5 mm
30 mm
11 mm

## Slide 15: Kontakt
Timo Schudeleit
Energieeffizienz, Fabrikintegration
+41 44 633 08 04
schudeleit@inspire.ethz.ch
Simon Züst
Thermo-energetische Modellierung, Kühlung
+41 44 632 52 52
zuest@iwf.mavt.ethz.ch
Lukas Weiss
Gruppenleiter Maschinen
+41 44 633 08 03
weiss@inspire.ethz.ch