## Slide 1: EMod: Simulationsframework für Werkzeugmaschinen
Energieflüsse, Massenströme und Wärmequellen in Werkzeugmaschinen Druckverlust und Wärmeübertragung in Kühlkanälen
S. Züst, L. Weiss

## Slide 2: Inhalt
Einleitung / Motivation
EMod / DuctDesigner
Anwendungsbeispiele
Vorführung der Software
Diskussion
Ausblick

## Slide 3: Die Energie- und Ressourceneffiziente Werkzeugmaschine?
M. Weber and R. Züst. Sonderausgabe Umwelt Perspektiven: Energieeffizienz, Produktionseffizienz, Materialeffizienz – Best Practice Guide, pages 8–10, 2013.
Nutzen 2. Art:
Energie- und Ressourceneffizienz in der Nutzung der Maschine
Wichtige Punkte
Nebenaggregate (z.B. Kühlung)
Betriebszustände (Basislast)
Hallenseitige Anbindung
Nutzen 3. Art:
Energie- und Ressourceneffizienz durch bessere Produkteigenschaften
Wichtige Punkte
Stückzahl
Maschinen bedingte Produkteigenschaften
Erfahrung zeigt: Grosse Potentiale vorhanden
Nutzen 1. Art:
Energie- und Ressourceneffizienz in der Herstellung der Maschine
Wichtige Punkte
Materialbereitstellung
Bearbeitungsaufwand
Transportaufwand
Toxische Stoffe
Erzeugung von Energie- und Ressourcen-effizienten Produkten in einem Energie- und Ressourceneffizienten Betrieb

## Slide 4: Die Energie- und Ressourceneffiziente Werkzeugmaschine: Tools am IWF / inspire
EcoTool:
  Wo im LC werden Energie und Ressourcen verbraucht?
  Berechnungstool für den kumulierten Energieaufwand einer WZM
  Excell (tools.zuestengineering.ch)
  Nutzen 1. & 2. Art
EMod / DuctDesigner:
  Wie viel Energie und Ressourcen werden im Betrieb benötigt und wo fällt Wärme an?
  Framework zur Modellierung und Simulation von Energieflüssen
  Anbindung an FEM
  Nutzen 2. Art
VMP / FDEM / FEM / CFD:
  Wie wirkt sich der Wärmeeintrag auf die Maschine / das Produkt aus?
  TCP Verlagerung durch thermische Effekte
  Fertigungsgenauigkeit
  Nutzen 3. Art

## Slide 5: Werkzeugmaschinen: Energetische und thermische Dynamiken
Werkzeugmaschinen: Mechatronisches System, bestehend aus mehreren Subsystemen
Sensitiv auf Wärmeeintrag: Thermisch bedingte Verformungen der Struktur durch nicht homogene und nicht nominale Temperaturfelder
Simulation des thermischen Verhaltens (Temperaturfeld und Verlagerungen) benötigt Randbedingungen:
  Quellterme (Neumann)
  Kontakttemperatur (Robin)
Randbedingungen sind ein Resultat des energetischen Verhaltens:
  Energiekonversion mit η<1: Quellterme
  Hydraulische Netzwerke: Fluidtemperatur, Wärmeübergang
J. Mayr, W. Knapp, and K. Wegener. Reduction of thermal errors of 5-axis machine tools. In The Proceedings of MTTRF 2015 Annual Meeting, 2015.
Rollomatic 628XS, Züst / Frick

## Slide 6: Inhalt
Einleitung / Motivation
EMod / DuctDesigner
Anwendungsbeispiele
Vorführung der Software
Diskussion
Ausblick

## Slide 7: Werkzeugmaschinen: Ein Komponentenverbund
Hydraulik
Antriebsstrang / NC
Prozesskühlung
Maschinenkühlung
HMI

## Slide 8: EMod: Modellierung, Simulation und Analyse von Energieflüssen
Ziel: Prädiktion von Energieflüssen, Wärmequellen und fluidgebundene Wärmeübergänge auf Komponentenebene
Methode: Rekonfigurierbare Makromodelle
  Physikalische Modelle generischer Maschinenkomponenten (z.B. Kreiselpumpe)
  Parametrisierung nach Typ (z.B. Grundfos MTR 5)
  Vorgabe der Komponenteninteraktion (z.B. Durchfluss Spindelkühlung = Durchfluss Pumpe)
Maschine hat i.A. mindestens zwei Netzwerke:
  Elektrisches Netzwerk
    Kleine Zeitkonstanten: Quasi-statische Simulation
    Kann für jede Komponente individuell gelöst werden
  Hydraulisches Netzwerk
    Wärmetransport (Kühlung)
    Komponenten können nicht einzeln betrachtet werden (Durchfluss durch einzelne Stränge wird durch die hydraulischen Widerstände aller beteiligter Komponenten bestimmt)

## Slide 9: EMod: Generische Maschinenkomponente
Hydraulische Leistung
Durchfluss
Druckdifferenz
Thermische Leistung
Wärmequellen
Enthalpie (Fluid)
Elektrische Leistung
AC/DC
PWM
Mechanische Leistung
linear (F, v)
rotatorisch (T, ω)
Inputs
Outputs
Maschinenkomponente:
Inputs (von vorgelagerten Komponenten)
Outputs (von nachgelagerten Komponenten)
Transformation zwischen verschiedenen Formen von Leistung
Speichern von Energie und Masse
Zustand (z.B. off, stand-by, on)
Physikalische Modelle zur Beschreibung des Input-Output-Verhaltens

## Slide 10: EMod: Modellierungsphilosophie
Maschinenmodell:
  = logische Verknüpfung einzelner Komponentenmodelle
  Knoten: Komponenten
  Kanten: Interaktion (Leistungsaustausch, Massenfluss, Information)
Parametrisierung:
  Datenblätter
  Erfahrungswerte
  Empirische Korrelationen
Herausforderung
  Druckverlustbeiwert
  Wärmeübergangskoeffizient
?

## Slide 11: Hydraulische Netzwerke: Druckverlust und Wärmeübergang
Druckverlust
ζ: Druckverlustbeiwert [-]
l: Länge[m]
d: Hydraulischer Durchmesser [m]
ρ: Dichte [kg/m3]
v: Fliessgeschwindigkeit [m/s]
ζ bekannt für bestimmte Geometrien
Wärmeübergang
α: Wärmeübergangskoeff. [W/m2/K]
Nu: Nusselt-Zahl [-]
d: Hydraulischer Durchmesser [m]
λ: Wärmeleitfähigkeit [W/m/K]
Nu bekannt für bestimmte Geometrien
Unterteilen des Kanals in Elemente mit bestimmten geom. Eigenschaften und damit bekanntem ζ und Nu

## Slide 12: DuctDesigner: Druckverlust und Wärmeübergang in Kühlkanälen
1. Unterteilung in einzelne Abschnitte
Bohrungen
Leitungen
Bögen
Knicke
Wendel
...
2. Emp. Korr. für jeden Abschnitt
Nusseltkorrelation
Druckverlustbeiwert
3. Aggregation der einzelnen Werte

## Slide 13: EMod GUI: Modellierung einer Maschine

## Slide 14: EMod GUI: Analyse einer Maschine (Beispiele)
P-t Diagramm der Leistungsaufnahme einzelner Komponenten
Eingangsleistung, Ausgangsleistung und Wärmequellen je Komponenten
Temperaturverlauf im Kühlkreislauf der Spindel

## Slide 15: EMod GUI: Export von FEM Randbedingungen
Die Komponentenmodelle schreiben während jedem Zeitschritt der Simulation drei Arten von FEM-Randbedingungen:
Dirichlet (Wandtemperatur)
Neumann (Wärmefluss)
Robin (Fluidtemperatur und Wärmeübergangskoeffizient)

## Slide 16: DuctDesigner GUI: Modellierung eines Kühlkanals

## Slide 17: Inhalt
Einleitung / Motivation
EMod / DuctDesigner
Anwendungsbeispiele
Vorführung der Software
Diskussion
Ausblick

## Slide 18: Anwendungsbeispiele: Drehmaschine

## Slide 19: Anwendungsbeispiele: Schleifmaschine

## Slide 20: Anwendungsbeispiele: Kühlkanal mit DuctDesigner & Ansys/CFX
Setup
Lösung
heat sources:
237 W
507 W
536 W
coolant:
glycole-water
5.4 l/min
23 °C at inlet
42 °C
36 °C
38 °C
DuctDesigner

## Slide 21: Anwendungsbeispiele: Kühlkanal mit DuctDesigner & Ansys/CFX
Allgemein | CFD | DD
Fläche [m2] | 0.13 | 0.12
Volumen [m3] | 0.15·10-3 | 0.14·10-3
t-Konfig [d] | 3 | 0.25
t-Sim [s] | 3600 | <1
Zwei Testfälle:
  Q=6.97 l/min, pin= 3 bar
  Q=5.6 l/min, pin= 1.8 bar
Abweichung von CFD:
  Druckverlust: -5% – 3%
  Wärmeübergang: 0% – 2%
Fazit:
  Sowohl Druckverlust wie auch Wärmeübergang können reproduziert werden
  Konfigurations- und Simulationszeit signifikant reduziert
Q=6.97 l/min | CFD | DD
Druckverl. [bar] | 3.0 | 2.9
HTC [W/K] | 574 | 562
Q=5.6 l/min | CFD | DD
Druckverl. [bar] | 1.8 | 1.9
HTC [W/K] | 450 | 451
Bearing back | 42 °C | 42 °C
Coil | 36 °C | 34 °C
Bearing front | 38 °C | 37 °C

## Slide 22: Anwendungsbeispiele: Kühlkanal mit DuctDesigner & Ansys/CFX
Fazit:
Berechnung des Druckverlustes und des Wärmeübergangs innerhalb der notwendigen Genauigkeit
Signifikante Reduktion der Konfigurations- und Rechenzeit

## Slide 23: Anwendungsbeispiel: Bearbeitungsspindel
Identification of heat sources
Design concept and optimization
Virtual prototype
Physical Prototype
Electric drive, air gap friction, bearings
macro models
cooling demand, boundary conditions
evaluation of cooling concepts and duct routings
CFD Simulation
Verification of the concept
based on the identified boundary conditions
Test field
Thermo-couples, thermographic imaging
Verification of the performance
based on the developed software DuctDesigner.
vorher
optimiert
S. Züst, F. Pavliček, L. Fischer, L. Weiss, K. Wegener, Thermo-Energetic Modelling of Machine Tool Spindles with Active Cooling based on Macro Models, International Journal for Mechatronics and Manufacturing Systems, 9(3): 197-21.
S. Züst, F. Pavliček, L. Fischer, L. Weiss, K. Wegener, Macro-Models for Modelling and Simulation of Cooled Spindles, Special Interest Group Meeting: Thermal Issues, 17 - 18 March 2016, 2016, Prague, CZ.

## Slide 24: Inhalt
Einleitung / Motivation
EMod / DuctDesigner
Anwendungsbeispiele
Vorführung der Software
Diskussion
Ausblick

## Slide 25: Inhalt
Einleitung / Motivation
EMod / DuctDesigner
Anwendungsbeispiele
Vorführung der Software
Diskussion
Ausblick

## Slide 26: Inhalt
Einleitung / Motivation
EMod / DuctDesigner
Anwendungsbeispiele
Vorführung der Software
Diskussion
Ausblick

## Slide 27: Züst Engineering AG
Beratung Energie- und Ressourceneffizienz
Kumulierte Energie Analyse
Identifikation und Nachweis von Einsparungspotential
Reffnet Experte (reffnet.ch)
Methoden und Tools
EcoTool
EMod
DuctDesigner
Simulation & Engineering
Fokus: Kühlung von Maschinenbauteilen
Ganzheitlicher Ansatz: Wärmequellen, Systemintegration, CFD / FEM
Beitrag CADFEM ANSYS Simulation Conference (14.06.2017)
Ab Mai 2017:
Züst Engineering AG
Simon Züst
Eichbühlstrasse 6
8607 Seegräben
+41 44 932 59 51
+41 79 578 99 32
simonzuest@zuestengineering.ch
www.zuestengineering.ch

## Slide 28: Kontakt
Simon Züst
Thermo-energetische Modellierung, Kühlung
+41 44 632 52 52
sizuest@inspire.ethz.ch
Lukas Weiss
Gruppenleiter Maschinen
+41 44 633 08 03
weiss@inspire.ethz.ch